## Slide 1
主讲人：王安
单 位：北京理工大学网络空间安全学院
《密码工程》
第09章 密码芯片侵入式分析

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
芯片攻和防的对抗
Please Enter Your Title Here
4
密码芯片的半侵入式分析
Please Enter Your Title Here
2
安全等级与攻击分类
Please Enter Your Title Here
3
密码芯片的侵入式分析
Please Enter Your Title Here
5
密码芯片的非侵入式分析
Please Enter Your Title Here

## Slide 3
Section 1
芯片攻和防的对抗

## Slide 4: 早期的微控制器芯片
S.P . Skorobogatov, Semi-invasive attacks: A new approach to hardware security analysis, 2005.
通用嵌入式控制器（早期）
Aladdin HASP4 USB加密狗
30年前的嵌入式系统，是由CPU、ROM、RAM、I/O缓冲器、串口等分离的部件组成
攻击者的目标：读取或修改CPU的程序
早期的MCU（Micro-controller，微控制器）没有提供非易失性存储能力，重要数据不得不存在MCU外部单独的芯片上，因此很容易被读出数据

## Slide 5: 进入芯片的微观世界
AT89S52去封装照片
AT89S52开发板
Microchip PIC12CE518
去封装照片
早期防攻击的方法主要是把EEPROM和MCU简单地安放在同一封装的内部
  EEPROM（Electrically Erasable Programmable read only memory）是指带电可擦可编程只读存储器
衍生的攻击方法：
  打开样品的封装，用微探针获得数据
  拆下片内EEPROM，用专用测试设备读取

## Slide 6: 用安全熔丝来增强安全性
Microchip PIC12C508微控制器的
安全熔丝位于程序存储器阵列的外部
飞思卡尔MC68HC705C9A微控制器
安全熔丝是存储器控制逻辑的一部分（200倍放大）
可以通过安全熔丝（Security Fuse）来禁止外部用户访问片内数据，如控制编程接口进行回读（Read-Back）
  单片机MCU或者CPU等芯片在特定的引脚外加高电平后，可以通过产生的电流烧断里边的安全熔丝，进而使芯片里的程序变得不可读写只能运行，这就是熔断功能起到的效果
  简单讲，就是有个比特来控制对敏感数据的访问，这个比特可能是根线、也可能是存储器
将安全熔丝做成存储阵列的一部分，可以显著增加定位和复位的难度

## Slide 7: 存储器访问实施身份认证
采用口令来控制对存储器的访问
典型应用：德州仪器MSP430F112微控制器用32字节口令来控制回读
易受攻击：
  计时分析、能量分析
  用电源毛刺绕过校验机制
Line1: InputPassword()
If Password_verify() == false
  Goto Line1
Some legal programs …
用电源毛刺绕过校验机制
对口令系统做计时分析（能量分析）的原理
0.35um工艺MSP430F112标准光学照片和反射光背面成像

## Slide 8: 用顶层金属网格防止探针攻击
顶层金属网格：所有网格都能监控开路和短路，一旦触发，就会导致特定存储器复位或清零
  缺点：异常运行条件下也会触发，如高强度电磁噪声、低温/高温、异常时钟信号、供电不良；网格占用面积，代价较高
有时也会采用廉价的伪顶层金属网格
  缺点：易遭受光学分析
PIC16F648A伪顶层金属层图案（200倍放大）
ST公司ST16系列智能卡芯片表面金属层网格

## Slide 9: 用总线编码技术防止微探测攻击
一些智能卡存储器采用总线编码（Bus Encryption）技术来防止微探测攻击
即使攻击者获得数据总线上传输的数据，也无法知道正在传输的密钥或敏感信息
主要用于抵抗侵入式、半侵入式攻击
英飞凌SLE66智能卡芯片上硬件总线编码模块
（100倍放大）

## Slide 10: 使用混合逻辑保护总线位置
Ubicom的SX28微控制器
引入混合逻辑设计
Cypress的CY7C63001A微控制器使用部分 混合逻辑设计，但内部总线容易被访问
混合逻辑：将标准的模块化结构（如解码器、寄存器、ALU、IO电路等）用同一套完整的ASIC逻辑实现，使攻击者难以找到总线的位置
  该技术广泛应用于防盗版，并能够提升CPU的安全性和性能
部分混合逻辑：芯片由不同模块组成、每个模块分别使用混合逻辑设计

## Slide 11: 平坦化工艺
通过PIC16F877顶层看到第二层金属和多晶硅层
（500倍放大）
PIC16F877A顶层金属下看不到什么信息
90年代，使用激光切割器、简单的探针台即可读写芯片表面的任意位置
PIC16F877微控制器的电路在显微镜下容易观察，并进行逆向工程，藏在顶层金属下的第二层金属和多晶硅层仍然可见
PIC16F877A微控制器中使用了平坦化（Chemical-Mechanical Planarisation）工艺，显微镜下不会显示出更深的层

## Slide 12
Section 2
安全等级与攻击分类

## Slide 13: 安全系统的保护等级
1991年，IBM定义了安全系统对不同攻击方法所具有的保护等级
零级：系统中没有使用特别的安全措施，所有部分可以自由访问
  例如：使用外部ROM的MCU和FPGA
低级：使用了一些安全措施，但它的破解是相对容易的，比如用电烙铁和廉价（<1000欧元）示波器即可破解，破解需要时间，但不需要很久
  例如：MCU带有未受保护的内存，但程序未公开（拿到内存数据也看不懂）
中低级：安全措施可以抵挡大多数廉价攻击手段，需要使用到相对昂贵的（<3000欧元）工具和特定的知识
  例如：不能抵抗能量分析、电源毛刺攻击的MCU
D.G. Abraham, G.M. Dolan, G.P. Double, J.V. Stevens, Transaction Security System, IBM Systems Journal, Vol. 30(2), 1991, pp. 206–229.

## Slide 14: 安全系统的保护等级
中级：需要用到特殊的工具和设备（<3万欧元），并需要特殊的技能和知识，攻击可能相当耗时间
  例如：防紫外线攻击的MCU、旧的智能卡
中高级：设计时就特别关注安全保护，攻击用的设备购买和使用都很昂贵（<15万欧元），使用时需要用到特殊的技巧和知识
  例如：高等级保护的现代智能卡、复杂ASIC、安全性FPGA和CPLD
高级：可抵抗已知的所有攻击，需要一个特别的团队来研究一种新的攻击方法；某些攻击设备需要定制（超过百万欧元级别），且不确定攻击是否能够成功；只有大型的组织如半导体工程团队或政府实验室才能做到
  例如：专业的用于认证的密码模块
D.G. Abraham, G.M. Dolan, G.P. Double, J.V. Stevens, Transaction Security System, IBM Systems Journal, Vol. 30(2), 1991, pp. 206–229.

## Slide 15: 攻击的分类
假定：攻击者可以获得多个目标元器件
破解目标：恢复安全算法，以及MCU、智能卡、芯片级安全处理器中的密钥
分类：
  微探测技术：直接访问芯片表面，用来观测、修改、干扰集成电路的工作
  逆向工程：推导半导体芯片的内部结构并学习或模拟它的功能
  软件攻击：用在处理器正常的通信接口上，从协议、密码算法及其实现来获得安全保护的弱点
  窃听技术：攻击者以高分辨率监控供电和接口的模拟特性，以及处理器正常工作时的电磁辐射
  故障注入技术：在正常工作条件下，使处理器发生操作错误来获得额外的读写能力

## Slide 16: 攻击的场景
克隆：竞争对手会复制现有的产品来降低研发成本
  案例：小霸王学习机、打印机的兼容耗材
过量生产：厂商实际制造量大于所需数量时，多余部分就会被卖到市场上，或给第三方
服务盗窃：用电子元器件提供对信息或服务的访问控制
  案例：有线或卫星电视公司要控制用户所能收看的频道，但攻击者可以绕过安全系统或模拟该设备
拒绝服务：竞争对手通过更新固件的手段，使原始产品不正常工作
  案例：现代微控制器、智能卡用闪存来保存程序，开发者需要小心设计固件更新功能，以防止未授权访问

## Slide 17
Section 3
密码芯片的侵入式分析

## Slide 18: 密码芯片侵入式攻击的目标
恢复密码芯片运行的过程（密码算法已知或未知都有可能）
  总线监听：恢复片内CPU执行的代码
  版图重建：恢复电路或读取ROM
直接获取密钥
  探测EEPROM
  拍照EEPROM
关闭密码实现的某个防护对策
  FIB攻击
……

## Slide 19: 样品的准备1：解包装（Decapsulation）
首先采用破坏性手段得知片内晶粒（Chip Die）的大致位置
随后用电钻在芯片外壳上钻个浅坑，用以滴入酸液
酸液腐蚀的残留物进行超声波处理，从蚀刻的塑料和芯片表面去除
用丙酮清洗芯片，并在空气喷嘴中干燥
电钻工具
滴入酸液
超声波清洗
完全腐蚀掉封装的芯片
部分腐蚀掉封装的芯片

## Slide 20: 样品的准备2：剥层分析（Deprocessing）
目的：去除钝化层，暴露顶部金属层以实施微探针攻击；进入深层并观察芯片的内部结构
  钝化层：为隔绝外界环境的影响，通常在芯片加工或后续的封装工艺中，在芯片表面形成钝化层，对芯片形成保护，提高芯片的可靠性
三种方法：湿化学蚀刻、等离子体蚀刻（也称为干蚀刻）、机械抛光
  使用研磨材料进行机械抛光：这个过程很耗时，需要特殊的机器来保持表面的平面度；从检测的角度来看，使用抛光优于湿法和干法蚀刻技术的优点是能够逐层去除，并在同一平面内查看感兴趣区域中的特征；它特别适用于采用先进平面化技术制造的多层互连工艺
MC68HC705C9A
芯片原始表面
MC68HC705C9A
芯片第二层
PIC16F76芯片原始表面
PIC16F76芯片第二层

## Slide 21: 逆向分析
基于光学成像的版图重建
  对芯片的每一层，均需要逐一剥离并拍照，获取芯片的内部结构
  创建一张标准的“网表文件”，用于模拟该芯片
提取存储器信息
  直接用光学的方法提取存储器信息，仅对特定类别的掩膜ROM有效
  例如：左图Motorola MC68HC705P6A微控制器采用1.2µm技术的旧版本中使用的带有源层编程的NOR Mask ROM可以在放大500倍的显微镜下读取
MC68HC705P6A芯片
ROM的光学图像
PIC16CR57A芯片等离子体
蚀刻后ROM的光学图像
µPD78F9116芯片湿法化学蚀刻之前与之后
ROM的光学图像

## Slide 22: 微探测技术
微探针台五大部分：显微镜、工作台、元器件测试座、显微镜操作器、探针
无源探针尖端可用于窃听和注入信号，但由于它通常直接连接到示波器，因此具有低阻抗和高电容
有源探针尖端，在尖端末端附近有一个FET放大器，有源尖端提供高带宽、低负载电容和高输入电阻
探针尖端具有1µm的精度就足以满足大多数应用
Wentworth Labs MP-901
手动探针台
无源/有源探针尖端（Picoprobe
ST-20, T-4, 12C-4 and 18B-4）
自制有源探针尖端

## Slide 23: 微探测辅助技术1：激光切割器
安装在显微镜上的
QuikLaze-II激光切割机
芯片内顶层铝线被钝化层覆盖，需要先去除钝化层再连接探针
最容易的方法是使用激光切割系统（不同光切不同材料）
  紫外线激光用来去除聚酰亚胺或别的有机层，也可用来切割钝化层
  绿激光用来切割金属线
  红激光用于切割顶层金属，形成通孔来访问第二层金属层
用红外线激光切掉表面金属，
露出下一层的金属
紫外线激光切掉钝化层后，
绿激光切掉金属线的照片
钝化层在芯片电路各层之上

## Slide 24: 微探测辅助技术2：聚焦离子束（FIB）
用FIB在芯片表面打孔
用FIB切割金属线
用FIB制作测试点
FIB工作站包括一个真空室，内有电子枪，可发射镓离子，加速并聚焦成直径为5-10nm的束流
  增强离子束电流时，可除去芯片材料（注入碘之类的气体，可增强腐蚀率）
  通过注入铂基的有机气体，可制造新的连接
  使用特定气体化学成分，甚至可以沉积绝缘体，在不接触任何覆盖层的情况下与深层金属建立连接
用途：制作测试点、成像、修复电路、去除部分电路、制造新的连接

## Slide 25: 芯片篡改
切掉PIC12C508A芯片的
某根金属线来屏蔽掉安全保护系统
用激光切割器破坏掉PIC16F628的
熔丝控制电路来屏蔽掉安全保护系统
芯片篡改通常需要首先进行详尽的逆向工程，找到可以攻击的点
有时候可以主动破坏掉其内部的金属互连线，或者破坏掉控制电路，来屏蔽掉安全保护
FIB技术很容易将传输安全保护状态的金属线连到地上或者电源上
但是，对于埋在芯片内部的金属线就无能为力了

## Slide 26: 侵入式攻击实战实例1
2010年2月，美国前军事安全专家Christopher Tarnovsky发现英飞凌的SLE66 CL PE芯片存在一个安全漏洞，并展示了其破解成果。该芯片用于微软X-BOX 360可信平台
该芯片通过了CC EAL5+安全认证，准备工作2年，实验设备共花费20万美元，实验为期6个月，耗费用300颗样片
第一步：去封装
第二步：初步检查
表面网格显微结构
芯片去封装照片
C. Tarnovsky. Deconstructing a ‘Secure’ Processor. BlackHat 2010.

## Slide 27: 侵入式攻击实战实例1
使用显微镜进行器件分析
  如果芯片表面存在网格，需设法去除
  了解压焊块功能
  根据公开文档对电路各分块进行命名
  从存储器分析数据总线走线
第三步：元器件/电路识别
压焊块带有滤波电路，防止电压毛刺
芯片型号
CPU
时钟
数据总线

## Slide 28: 侵入式攻击实战实例1
电路上方存在网格
  确定旁路（Bypass）方案
  使用离子探针实施
寻找数据总线（未经扰乱）
总线上放置探针，并获取正在执行的代码
根据执行代码判断CPU结构，一般采用6806（ST）、8051(Infineon/NXP)或AVR(Atmel）结构
引入电源毛刺扰乱CPU，导致其代码/数据溢出
干扰CPU运行
第四步：分层拍照
第五步：识别与了解挑战

## Slide 29: 侵入式攻击实战实例2
王宇建, 侵入式探测分析实践. 中国密码学会2014年密码芯片学术会议[C], 北京, 2014.

## Slide 30: 侵入式攻击实战实例2

## Slide 31: 侵入式攻击实战实例2

## Slide 32
Section 4
密码芯片的半侵入式分析

## Slide 33: 密码芯片半侵入式攻击的目标
获得密码芯片ROM的访问权限
  读ROM：恢复片内CPU执行的代码
  写ROM：篡改软件代码，例如输出密钥
直接通过拍照来读取密码芯片ROM中的程序
直接通过拍照来读取密码芯片RAM中的值
越过密码芯片的某个安全机制
通过对密码芯片实施故障攻击恢复密钥
对密码芯片实施故障注入，以修改RAM的值
……

## Slide 34: 半侵入式攻击
定义：需要打开芯片的封装来访问芯片表面，但钝化层保持完整，即无需与金属表面进行接触，对硅没有机械损伤
  钝化层：为隔绝外界环境的影响，通常在芯片加工或后续的封装工艺中，在芯片表面形成钝化层，对芯片形成保护，提高芯片的可靠性
特点：
  通常不需要昂贵的工具
  较短时间内（如几小时）就可以得到结果
  通常对所有晶体管和部分区域的晶体管实施攻击

## Slide 35: 紫外线攻击1：定位安全熔丝
紫外线攻击：找到安全熔丝位置，用紫外线将熔丝擦除为未保护状态
  安全熔丝：芯片中存在一个安全熔丝位，可以通过聚焦的紫外线擦除。擦除这些熔丝位后，可以使用内部逻辑直接读取存储器。
搞清楚安全熔丝准确位置的思路：
  全芯片做逆向分析：费时费力费钱
  损伤芯片的不同部分，并观察结果：花时间、费芯片
    二分法：遮挡住芯片的一半，照紫外线，看是否 擦除成功；再换个角度遮挡芯片的一半，照紫外 线……
    通常尝试15次左右可找到位置，耗时约3小时
    技巧：用记号笔把确定不需要考虑的地方涂抹覆 盖，使紫外线照不到
EPROM（Erasable Programmable Read-Only Memory）是一种断电后仍能保留数据的计算机储存芯片——即非易失性的。它是一组浮栅晶体管，被一个提供比电子电路中常用电压更高电压的电子器件分别编程。一旦编程完成后，EPROM只能用强紫外线照射来擦除。可以将EPROM的玻璃窗对准阳光直射一段时间就可以擦除。擦除窗口必须保持覆盖，以防偶然被阳光擦除。

## Slide 36: 紫外线攻击2：“牙签”攻击（Toothpick attack）
攻击工具：记号笔、牙签
用激光切割机切割油漆中的沟槽，
露出所需的EPROM单元
用普通记号笔（实验表明红色最好）涂抹芯片表面后，可以用木质牙签刮掉所需要暴露的区域
  用牙签暴露的区域，可被激光切割机切割开
这个过程不需要太多的经验，而且可以在很短的时间内学会同样的技巧，来找到安全保险丝的位置
记号笔的油漆可以在每次涂刷后用溶剂去除，循环开展涂刷/擦除

## Slide 37: 背面成像技术
0.35um技术的MSP430F112微控制器的
标准光学照片（左）和反射光背面成像照片（右）
透射光拍照示意图，MSP430F112的投射照片
用途：观察芯片的表面结构、获取ROM内容
对于0.8微米工艺的微控制器，很容易识别出其RAM、EEPROM、SRAM、CPU、指令解码器、寄存器
反射光有很好的对比度
正面看，晶体管会被顶层金属遮挡，从背面可清楚看到
1um工艺的MC68HC705P6A微控制器
内掩膜ROM的标准光学照片（左）
与透射光背面成像照片（右）

## Slide 38: 主动光探测技术1：激光扫描技术
激光扫描装置，显微镜顶部有
激光指示器，显微镜下有移动样品
用途：观察芯片的表面结构、获取ROM、RAM内容
两种激光扫描技术：
  光束诱导电流：Optical Beam Induced Current (OBIC)，在没电的芯片上，光电流（由光能激发产生的电流）可直接产生图像
  光诱导电压变化：Light-Induced Voltage Alteration (LIVA)，光束扫描带电的集成电路表面，监控电压变化得到图像
PICF84A安全熔丝区的正面（左）和背面激光成像（右）照片

## Slide 39: 主动光探测技术1：激光扫描技术
MC68HC705P6A微控制器内
掩膜ROM的背面激光成像照片
MC68HC705P6A微控制器内掩膜ROM的
标准光学照片（左）与透射光背面成像照片（右）
与未采用激光的红外背面成像类似（左下图） ，激光成像可以用于掩模ROM提取
MC68HC705P6A微控制器内相同Mask ROM区域的激光扫描如右下图所示
激光扫描可清晰读出ROM中的数字！

## Slide 40: 主动光探测技术2：读出晶体管的逻辑状态
采用红色激光做下列实验：
  实验1：RAM未上电，通过测量光电流，建立激活区域的示意图，如图1
  实验2：上电后，先在RAM中载入任意值，再保持值不变，激光扫描RAM，如图2，top亮的是1，bottom亮的是0
实际中，RAM值经常变化，可采用低温、时钟停止等手段将RAM的状态“冻结”，然后就可以用光学、电磁探测等技术读取数据了
单个SRAM单元的结构图

## Slide 41: 故障注入攻击1：改变SRAM内容
PIC16F84芯片去封装照片
PIC16F84内部SRAM照片
MP-901手动探测器，
顶部安装Vivitar 550FD闪光灯
故障注入攻击很实用，不需要采用昂贵的激光器，采用二手闪光灯、激光指示器（激光笔）即可
初级实验：先将整个SRAM填满已知值，然后在闪光灯下曝光，再从正常信道读出SRAM内容，看哪些比特被改变了

## Slide 42: 故障注入攻击1：改变SRAM内容
实验1：通过带孔的铝箔遮蔽闪光灯光源，尝试只改变一个SRAM单元（单比特）的状态
实验结果：光源聚焦于图中白圈，会使此处的1变为0（如果原本为0则不变）；光源聚焦于图中黑圈，会使0变为1（如果原本为1则不变）
实验2：通过曝光不同位置，可精准还原SRAM内地址、比特位与空间位置的对应关系
比特位与空间位置的对应关系
地址与空间位置的对应关系
1500倍下SRAM阵列照片

## Slide 43: 故障注入攻击1：改变SRAM内容
闪光灯注入故障的缺点：
  不能持续
  无法生成单色光
  很难控制光点聚焦区域（范围太大）
对智能卡、微控制器的另一类故障：干扰跳转指令
  攻击者可以将分支语句引向错误的方向
故障防护方法：
  顶层金属屏蔽：但攻击者可以用红外线、X光来攻破
  总线加密（ROM里存的是密文）：但攻击者可以选择直接攻击CPU寄存器
除了SRAM外，攻击者可对CMOS集成电路、晶体管开展攻击，并能够在精确的时刻诱发故障
Line1: InputPassword()
If Password_verify() == false
  Goto Line1
Some legal programs…
用X光检测芯片内的短路
典型分支语句示例

## Slide 44: 故障注入攻击2：修改非易失性存储器的内容
EPROM、EEPROM、Flash对故障注入攻击更为敏感，因为流入浮栅的电流比SRAM小的多
目标：通过故障注入来读写安全熔丝已经关闭的非易失性存储器
实验：探针台的显微镜里标配的20瓦灯泡足以翻转PIC16F84微控制器的安全熔丝
  将一个PIC16F84微控制器打开封装，放在显微镜底下的测试座中，与下载器相连
  光圈全部打开、放大倍数1500倍
  调整显微镜目镜，定位到安全熔丝，光功率切换到最大，光线能聚焦到安全熔丝区域，不影响主存储器，使安全熔丝发生翻转，随后即可通过下载器正常读写存储器的内容
芯片内可能有光传感器，防止攻击者打开芯片封装
  故障注入可以考虑从芯片背面实施，用机械方法打开封装（但不完全打开），避免强腐蚀化学试剂开封后触发光传感器

## Slide 45
Section 5
密码芯片的非侵入式分析

## Slide 46: 密码芯片的非侵入式分析
攻击“通过隐匿实现安全”
  厂商故意抹掉MCU芯片型号、或贴上客户的logo，使攻击者不知道这是什么型号的芯片；攻击者通过观察各类接口引脚来猜测MCU型号，随后尝试用通用下载器来访问芯片
  厂商未公开MCU代码的烧写协议；攻击者可通过特殊渠道获得开发板，做各种实验来搞清楚烧写协议
穷举攻击
  暴力破解微控制器中的访问口令
  遍历式尝试芯片的各种输入，观察其输出，猜测片内执行的功能
    FPGA芯片通过JTAG口进行外部指令遍历
    Flash芯片通过管脚进行指令遍历（时钟、数据总线、复位等控制信号很容易辨认）
  部分芯片留有Debug接口，攻击者通过升高芯片引脚的电压、尝试外部通信协议来试图进入Debug模式

## Slide 47: 密码芯片的非侵入式分析
侧信道分析
  计时分析
  能量分析
  电磁分析
毛刺攻击
  时钟毛刺攻击
  电源毛刺攻击
数据保持攻击
  低温下SRAM的数据保持攻击：零下20度以下，SRAM断电后，数据能够保持几秒钟到几分钟
  非易失性存储器的数据保持攻击：存储器的数据即使在擦除100次后，电子也没有完全从浮栅中离开，这使得攻击者有可能获取存储器中的内容
  RowHammer攻击：攻击者通过多次访问一个内存地址，造成内存控制电路的电压波动，篡改其隔壁内存地址中存储的内容
RowHammer攻击
时钟毛刺示例
电源毛刺示例

## Slide 48
北京理工大学网络空间安全学院
2023年2月19日
谢谢大家！