## Slide 1
主讲人：王安
单 位：北京理工大学网络空间安全学院
《密码工程》
第11章 密码芯片故障分析

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
故障分析手段与基本假设
Please Enter Your Title Here
4
分组密码的差分故障分析
Please Enter Your Title Here
2
芯片级故障分析示例
Please Enter Your Title Here
3
算法级故障分析
Please Enter Your Title Here
5
持续性故障分析与暂稳攻击
Please Enter Your Title Here

## Slide 3
Section 1
故障分析手段与基本假设

## Slide 4: 故障攻击手段1：激光照射
1887年赫兹发现了光电效应
在高于某特定频率的电磁波照射下，某些物质内部的电子会被光子激发出来而形成电流，即光生电

## Slide 5: 故障攻击手段2：电磁脉冲
特斯拉线圈产生的强电磁脉冲攻击智能锁芯片之后，会造成芯片死机并重启
有的智能锁默认重启后自动开锁，所以特斯拉线圈能秒开智能锁
MORITA TECH的电场/磁场注入探头
SecureIC的电磁注入平台
利用“特斯拉线圈”开锁

## Slide 6: 故障攻击手段3：时钟毛刺
时钟
关键路径
时钟毛刺

## Slide 7: 时序逻辑电路工作原理
时钟：

## Slide 8: 毛刺时钟
毛刺时钟

## Slide 9: 故障攻击手段4：电源毛刺
芯片瞬间掉电：
  使芯片发生瞬时故障
  原理：电压越低，电子传输速度越慢，从而发生setup time violation
掉电后尽快恢复正常电源：
  确保芯片不复位，继续工作并输出错误数据
电压毛刺示例
电路中某比特变0的时间与电压关系图

## Slide 10: 故障攻击手段效果简析
电压、时钟毛刺故障
  非侵入式
  时间可控，精度高
  空间完全不可控
激光故障
  半侵入式，需开盖
  时间可控，精度高
  空间可控，精度偏低
电磁脉冲故障
  非侵入式
  启动时间可控，持续时间不可控
  空间定位准确，但影响范围较大
激光点与芯片工艺的尺寸对比

## Slide 11: 故障攻击基本假设
数据方面：
  注入故障时，受影响的数被置0
  注入故障时，受影响的数被置1
  注入故障时，受影响的数变为随机数
空间方面：
  影响连续的若干比特
  只影响某1比特（理想化假设）
  使一小片电路失效
功能方面：使某个CPU指令非正常执行
常见模型：使8位单片机的一个字节发生随机故障

## Slide 12
Section 2
芯片级故障分析示例

## Slide 13: 针对星链终端中认证协议的故障攻击
星链应用场景
星链终端的工作环境
L. Wouters. Glitched on Earth by Humans: A Black - Box Security Evaluation of the SpaceX Starlink User Terminal. BlackHat 2022.
星链终端的逆向分析
星链终端的拆解

## Slide 14: 星链终端电路板的逆向分析

## Slide 15: 对部分测试点进行逻辑分析

## Slide 16: 对SE和SoC进行故障/电磁攻击
故障注入设备：NewAE ChipWhisperer-Lite（价格$250）
  故障端口连接到SoC核心电压VCC
  核心电压瞬间短路至GND

## Slide 17: 对SE进行故障攻击的效果
正常认证时SoC调用验签的电磁波形
注入故障时验签步骤被绕过

## Slide 18: 攻击危害
进一步探索星链网络基础设施中的信息
  让普通用户丧失访问权
  将STSAFE（SE模块）与GRPC集成
    Starlink路由器实现了一套gRPCAPI，用以即时访问天线工作状态，包括信号强度，阻挡角度，阻挡强度，阻挡时间，卫星离线时间，Ping健康度等
与数字波束形成器（Digital BeamFormers，一个RF组件）交互，并更新其固件
重新调整终端的其它用途

## Slide 19
Section 3
算法级故障分析

## Slide 20: 约减轮数的故障攻击
input(明文, 密钥);
AddRoundKey();
for (round = 1; round <= 10; round ++)
{
SubByte();
ShiftRows();
if (round != 10)
MixColumns();
AddRoundKey();
} ← inject a fault when round = 1
printf(密文);
H., Choukri, M., Tunstall: Round Reduction Using Faults. FDTC 2005, pp. 13-24 (2005)
目标：Silvercard PIC16F877智能卡

## Slide 21: 碰撞故障分析（CFA）
假设：故障所产生的结果是置0
判定：当 p1 = ? 时，C = C’；此时y1 = 0，进而推出 k1
防护：连续加密2次，比对密文，如果发生故障则拒绝输出

## Slide 22: 无效故障分析（IFA）
用不同明文重复实验1和2多次，直到发生“无效故障”
IFA比CFA优势：可攻破故障校验机制

## Slide 23: 安全错误分析（Safe-Error Analysis）
SMSMSMSSSSSSSSSMSMSMSMSSSSSSSSSSSSSMSMSMSMSM
1 1 100000000 1 1 1 1000000000000 1 1 1 1 1
SMSMSMSSSSSSSSSMSMSMSMSSSSSSSSSSSSSMSMSMSMSM
SMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSM
RSA简单能量攻击：
无防护实现：
Dummy Operation防护：
↑
注入故障
到伪操作M
↑
注入故障
到真实M

## Slide 24: CRT-RSA的故障攻击
正确计算得到S
在Sp计算过程中注入错误， Sq正确计算，最后得到S’
计算q = GCD((S - S’) mod N, N)
D. Boneh, R.A. Demillo, R.J. Lipton. On the importance of checking cryptographic protocols for faults. EUROCRYPT 1997, LNCS, vol. 1233, pp. 37-51, Springer, Heidelberg, 1997.

## Slide 25: 补充知识：使用中国剩余定理加速RSA算法实现
孙子定理是中国古代求解一次同余式组（见同余）的方法。是数论中一个重要定理。又称中国余数定理。一元线性同余方程组问题最早可见于中国南北朝时期（公元5世纪）的数学著作《孙子算经》卷下第二十六题，叫做“物不知数”问题，原文如下：
有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二。问物几何？即，一个整数除以三余二，除以五余三，除以七余二，求这个整数。《孙子算经》中首次提到了同余方程组问题，以及以上具体问题的解法，因此在中文数学文献中也会将中国剩余定理称为孙子定理。

## Slide 26: 补充知识：使用中国剩余定理加速RSA算法实现
用中国剩余定理实现RSA的效率约为RSA传统实现方案的4倍
用中国剩余定理实现RSA
Straight Forward Method实现RSA

## Slide 27
Section 4
分组密码的差分故障分析

## Slide 28: DES的差分故障攻击
对于同一明文加密两次：
  正确加密，得密文C1
  在第15轮R15处注入单比特故障，得密文C2
利用C1 和C2恢复第16轮子密钥
  F函数输入值可从L16获得
  F函数输出差分可从R16获得
E. Biham, A. Shamir, Differential Fault Analysis of Secret Key Cryptosystems. Crypto 1997, LNCS, vol. 1294, pp. 513-525, 1997.
故障防护：执行两遍，若结果不同（发生错误），禁止任何输出

## Slide 29: 用差分分析恢复密钥
【等价问题】
  已知：一组数据Δy、v1、v2
  求：k
猜k = 0, 1, 2, …, 63：
  用v1、v2算出区分器Δyk
  判断Δyk是否等于Δy
  不等于Δy的Δyk对应的k都是错误密钥

## Slide 30: 差分故障分析的可行性
假设
  攻击者可对同一明文加密多次
  攻击者可在某一轮注入若干比特故障，但轮数不确定、比特数不确定
筛选有效故障
  通过L16、R16中出错比特的个数和位置，来判定故障是否出现在第14/15/16轮、是否单比特故障（或单S-box故障）
  如果一次加密的故障出现在14轮之前，则丢弃本次加密的错误密文

## Slide 31
Section 5
持续性故障分析与暂稳攻击

## Slide 32: 持续性故障的注入
将S-box表加载至内存 （注：此后将不会再次加载）
向内存中的S-box表注入单字节故障
使用该AES对多个随机明文进行加密
对密文集合进行统计分析，获得密钥信息
设攻击者已知S表中被打没的值
Zhang F, Lou X, Zhao X, et al. Persistent Fault Analysis on Block Ciphers. CHES 2018, 150-172, 2018.

## Slide 33: 持续性故障分析的密钥恢复
密钥恢复：k1610 = 不出现的c16 ⊕ S表中被打没的值

## Slide 34: 持续性故障攻击的实用性
F. Zhang, Y. Zhang, H. Jiang, X. Zhu, et al. Persistent Fault Attack in Practice. CHES 2020.
ATmega163L智能卡芯片去封装图
激光故障注入平台
故障注入位置扫描
故障打到AES、PRESENT算法S-box的位置

## Slide 35: 暂稳攻击基础：暂稳效应
Y值比X值晚到了 t 时间
若 t 足够大，Z将会有3个稳定值
当X已到、Y未到时，该特殊的稳定值，称为“暂稳值”
Y. Ren, A. Wang, L. Wu: Transient-Steady Effect Attack on Block Ciphers. CHES 2015, pp. 433-450.

## Slide 36: 暂稳值的泄露
可利用时钟毛刺将暂稳值保存！

## Slide 37: 暂稳攻击：针对串行实现的AES硬件电路
设多个S-box用同一个组合电路先后实现[MAD03]
每个时钟计算一个S-box
S. Mangard, M. Aigner, S. Dominikus: A Highly Regular and Scalable AES Hardware Architecture. IEEE Transactions on Computers, 52 (4), pp. 483-491, 2003.

## Slide 38: 暂稳攻击：针对串行实现的AES硬件电路
攻击AES算法末轮，按时间先后：
  c1 = y1⊕k1 ①
  c2' = y1⊕k2（暂稳状态） ②
由①②得：c1⊕c2' = k1⊕k2
计算S1
计算S2

## Slide 39: 实验平台
平台实物图
实验平台原理图

## Slide 40: 实验结果
暂稳态
暂稳态
暂稳态
图1：攻击了一种经典低功耗S-box的AES硬件电路
  S. Morioka and A. Satoh, An optimized s-box circuit architecture for low power AES design, CHES 2002.
图2：攻击了一种“非常紧凑”的AES硬件电路
  D. Canright, A Very Compact S-Box for AES, CHES 2005.
图3：攻击了一种“完美掩码的非常紧凑”的AES硬件电路
  D. Canright and L. Batina, A very compact perfectly masked s-box for AES, ACNS 2008.

## Slide 41
作业
1、上述故障攻击中，哪种最容易实现？
2、将密码算法执行两遍，进行故障校验，是否真能有效抵抗故障攻击？
3、若故障注入成功率很低，这些故障攻击是否仍然有效？

## Slide 42
北京理工大学网络空间安全学院
2023年2月19日
谢谢大家！